## Slide 1: 三维流场的观察与量测
孔庆蓉
2020年3月9日

## Slide 2: 什么是流体？
流体是液体和气体的统称，由液体分子和气体分子组成，分子之间有一定距离。

## Slide 3: 什么是流场？
流场：流体流动的全部范围叫流场，或连续介质模型描述的流体叫流场，
流体的速度、压强、温度、密度、浓度等属性都可看做时间和空间的连续函数，从而可以利用数学上连续函数的方法来定量描述。
流动性是流体的基本物理属性。 流动性是指流体在剪切力作用下发生连续变形、平衡破坏、产生流动，或者说流体在静止时不能承受任何剪切力。 易流动性还表现在流体不能承受拉力。

## Slide 4: 流线
流线是在同一瞬时流场中连续的不同位置质点的流动方向线。即某时刻在流场中所画的一条曲线，在这条曲线上任一点的切线方向就是该点上流体质点的速度方向。
图2.4 流线

## Slide 5: 飞机和汽车的周围流场

## Slide 6: 大气层的台风流场分布

## Slide 7: 螺旋桨和水轮机的内部流场

## Slide 8: 伯努利简介
尼尔．伯努利，1700年1月29日生 于尼德兰的格罗宁根。1724年，尼尔 获得有关微积分方程的重要成果，从而 轰动欧洲科学界。他著名的《流体力学 》一书影响深远。他同时是气体动力学 专家。
1726年，伯努利通过无数次实验，发现了“边界层表面效应”：流体速度加快时。物体与流体接触的界面上的压力会减小，反之压力会增加。为纪念这位科学家的贡献，这一发现被称为“伯努利效应”。
伯努利效应适用于包括气体在内的一切流体。

## Slide 9: 压强跟流速的关系
流速大的地方——压强小
流速小的地方——压强大

## Slide 10: 应用－1
并排行驶的轮船为什么会相撞?
两船之间的水流流速大，压强小
两船外侧的水流流速小，压强大

## Slide 11: 应用－2
吹不开纸的原因
乒乓球吹不落的秘密

## Slide 12: 小实验
吹不开的纸
吹不落的乒乓球

## Slide 13: 飞机为什么升起来
  飞机升力的产生
  飞机的应用：
  这个原理也被应用于飞机的机翼。飞机的主翼在安装时，相对于气流的运动方向成一定角度，这个角度被称为迎角。机翼的下侧面的气流因此向下偏转，上侧面的气流沿着翼面流动，最终向斜下方向流出。这样，机翼的上下面的气流都是向下偏转，受其反作用力，机翼获得了升力 。

## Slide 14: 思考－1
讨论为什么乒乓球中的上旋球的飞行弧线比不转球的飞行弧线低

## Slide 15: 思考－2
试解释演示喷雾器的原理

## Slide 16: 其它应用
靠近高速行驶的列车
湍急的江河里游泳
水柱的吸力
鸡蛋的浮沉

## Slide 17: 连续介质、质点、微团、控制体
连续介质及流体质点: 连续介质:从流体的宏观特性出发，流体充满的空间里是有大量的没有间隙存在的流体质点组成的。
流体质点：在连续介质内对某一点取得极小，但却包含有足够多的分子（宏观：足够小；微观：足够大。），使其不失去连续介质的特性而有确定的物理值。

## Slide 18: 流体及其性质
流体的粘性
  实验：准备两个纸杯，在靠近底部开孔并各插入一支吸管，将其中一支吸管剪短。往两只杯子里倒入同量的水，使水同时从吸管中流出。短吸管的杯子里的水会较早流完。如果撤掉那个有短吸管的杯子，再找一个纸杯，将两支口径较细、与粗吸管长度一致的吸管插到纸杯上，那么，哪只杯子里的水先流完呢？
  流体的粘性是流体流动时，流体内部质点间或流层间因相对运动而产生内摩擦力，以抵抗其相对运动的性质。
两支细的吸管截面积之和与一支粗吸管的截面积相等

## Slide 19
流体微团(元体、微元体)：由质点组成、比质点稍大的流体单元，均性特征。
微团：建立微分方程，微分解法。
控制体：流场中某一确定的空间区域
由微团组成，非均性特征
控制体建立积分方程，积分解法或近似积分解法。
流体微团及控制体

## Slide 20: 流场是否变化
恒定流场
非恒定流场

## Slide 21: 有风的时候烟形成的流场

## Slide 22: 迹线和流线的差别
      迹线是同一流体质点在不同时刻的位移曲线，与Lagrange观点对应。
      流线是同一时刻、不同流体质点速度向量的包络线，与Euler观点对应。

## Slide 23
    流线的几个性质：
      ⑴在定常流动中，流线不随时间改变其位置和形状，流线、迹线和串线重合。
      ⑵在非定常流动中，由于各空间点上速度随时间变化，流线的形状和位置是在不停地变化的。
      ⑶流线不能折转和彼此相交，只能平滑过渡（奇点除外）。奇点有速度为零或无限大两种。
      ⑷流线密集的地方流动速度大，流线稀疏的地方流动速度小。
      ⑸每一空间点均有流线通过，由这些流线构成流谱。

## Slide 24: 流场的维数
  流场分类
    三维流场
      具有三个坐标自变量的流场。
    二维流场
      具有二个坐标自变量的流场。
    一维流场
      具有一个坐标自变量的流场。
三维流动→二维流动
二维流动→一维流动
      对于工程实际问题，在满足精度要求的情况下，将三维流动简化为二维、甚至一维流动，可以使求解过程尽可能简化。

## Slide 25: 流体运动的研究方法
流场的定义
î
í
ì
团运动所构成的空间。
由无数多流体质点或微
流体运动的全部范围。
“运动参数”：用以表示流体运动的一切物理量（如速度、加速度、密度、重度、压力和粘性力等）
流体动力学：研究流体质点在流场所占有的空间的一切点上，运动参数随着时间和空间位置的分布和连续变化的规律。

## Slide 26
⒉ 流场的研究方法
拉格朗日法、欧拉法
1) 拉格朗日法
基本原理：是力学中质点运动描述方法在流体力学中的推广。它研究流场中个别流体质点在不同的时间其位置、流速、压力的变化。
即把流体细分为大量的流体质点，着眼于流体质点运动的描述，设法描述出每个质点自始至终的运动状态。所有质点的运动规律知道后，整个流场的运动规律就清楚了。
特点：分析流体各个质点的运动，来研究整个流体的运动。

## Slide 27: 欧拉法
它不是着眼于流场中某个质点的运动行为，而是整个流场的运动状态。即：研究整个流场内不同空间位置上，各个流体质点的运动参量随时间的变化。

## Slide 28
同一瞬间，各个不同位置上流体质点的参量特征（即整个流场的特征）。
V=Fv（x，y，z，t） 整个流场中的速度分布——速度场；
P=Fp（x，y，z，t） 整个流场中的压力分布——压力场；
ρ=Fρ（x，y，z，t） 整个流场中的密度分布——密度场；
T=Ft（x，y，z，t） 整个流场中的温度分布——温度场；
C=Fc（x，y，z，t） 整个流场中的浓度分布——浓度场。
不同空间位置有 （x，y，z）；运动参量有 V、P、T、ρ；时间t；对某个空间位置来说，不同时间可能为不同质点所占据，以欧拉法所表示的流场：

## Slide 29
由于连续介质概念成立，所以描述流场内流体质点运动参量（V、P、ρ、T、C），对空间坐标（x，y，z）和时间（t）的函数也是连续函数。
可以写成：X=f（x，y，z，t）
与t无关时，称稳定场（或定常场）；
与t有关时，称不稳定场（或不定常场）；
与（x，y，z）无关，均值场；
与（x，y，z）有关，非均值场。

## Slide 30
在流体力学中，一般用欧拉法描述流体运动。流体运动可表示为速度场，在直角坐标系中，x,y,z三个坐标轴方向的速度分量为：
流体质点的加速度为：

## Slide 31: 流场的量测
Particle Image Velocimetry，简称PIV，又称粒子图像测速法，是七十年代末发展起来的一种瞬态、多点、无接触式的激光流体力学测速方法。近几十年来得到了不断完善与发展，PIV技术的特点是超出了单点测速技术（如CTA、LDA）的局限性，能在同一瞬态记录下大量空间点上的速度分布信息，并可提供丰富的流场空间结构以及流动特性。

## Slide 32: 粒子图像测速技术
（2）三维粒子成像
1. 3D一SCPIV
(3Dnimensional single Camera Particle Image Velocimetry)
散焦现象:
将模糊效果量化就可以得到被测粒子的沿光轴方向的深度信息

## Slide 33: 粒子图像测速技术
2. 3D一VPTV (volumetric particle tracking veloeimetry)
典型布置方法：两个相机和两光轴
（2）三维粒子成像
透视成像原理
光学中心
相机胶片

## Slide 34: 粒子图像测速技术
（2）三维粒子成像典型布置方法：两个相机和两光轴
2. 3D一VPTV (volumetric particle tracking veloeimetry)
两个相机和两光轴

## Slide 35: 粒子图像测速技术
（2）三维粒子成像
3.数字全息粒子图像测速DHPIV
(Digital Holography Particle Image Velocimetry)
瞬时空间场全息干涉条纹
同轴式

## Slide 36: 粒子图像测速技术
（2）三维粒子成像
3.数字全息粒子图像测速DHPIV
技术难点：
定位精度与空间分辨率
信噪比问题
数字全息图像的快速重建
再现的数理方法等问题.
同轴式

## Slide 37: 系统的连接方式

## Slide 38: 同步器输出图

## Slide 39: 相机的连接
相机通过白色宽数据线连接电脑，用一黑色圆头线同时连接相机电源和同步器，其中同步线连接线接同步器输出端5（OUT5）和6（OUT6），默认为5（OUT5）。连接相机电源。连接方法见下图：

## Slide 40: 采集到的照片进行后处理
去背景前
去背景后

## Slide 41: 矢量图
用去除背景的粒子图片做互相关处理得到流场的矢量图
蓝色箭头代表由互相关计算出的矢量，绿色箭头代表由差值增补的矢量。在需要观测的区域，蓝色箭头数量越多越好。

## Slide 42: 矢量图的初步处理
在弹出的窗口中用鼠标框出中心部分矢量密集的区域然后点OK

## Slide 43: 去除错误矢量
软件会把偏离中心区域的矢量标记为错误矢量（红色箭头）

## Slide 44: 去除拐点并使矢量平滑
所得到的矢量图中所有矢量都被替代为周围矢量的均值，这样会使矢量图看起来更平滑

## Slide 45: 平滑的矢量图

## Slide 46: 三维矢量图合成
分别用空格选中两个相机的标定文件盒两个相机的矢量图，并在其中一个矢量图上右键选择Analyze

## Slide 47
在第二个相机所拍到的照片中做同样的操作
使用mask功能去掉无关区域
三维矢量图合成

## Slide 48: 矢量统计
（不建议用于非稳态流场）
对于稳定流场，可以使用Vector Statistics功能反应流场的总体趋势，消除随机误差。对于观察湍流则不适用。

## Slide 49
谢 谢